## Slide 1
微积分 · 积分
\(\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b)-F(a)\)
线性代数 · 特征值
\(A\,\mathbf{v} = \lambda\,\mathbf{v}\)
求导 · 符号微分
\(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin x = \cos x\)
概率统计 · 贝叶斯
\(P(A\mid B) = \dfrac{P(B\mid A)\,P(A)}{P(B)}\)
几何测量 · 体积
\(V = \frac{4}{3}\pi r^{3}\)
端侧计算 · 离线可用
Android / HarmonyOS / iOS / macOS / Windows / Linux
产品设计方案 · 技术选型 · V1.0
度量衡
MEASUREKIT · 智能科学计算器
融合符号计算、拍照测量与可配置公式引擎的跨平台计算工具——从手写公式到相机测距，一套内核覆盖六个平台。
01
符号计算
算术 · 初等函数 · 求导 · 线性代数
02
拍照测量
长度 · 面积 · 高度 · 体积
03
公式引擎
五类公式库 · 参数化 · 动态组合
目标平台
Android · HarmonyOS · iOS · macOS · Windows · Linux
内核语言 C++17 · 端侧视觉推理 NCNN / ONNX Runtime Mobile · 公式库存储 SQLite · 能力以 SDK 对外开放

## Slide 2
度量衡 MEASUREKIT · 产品与技术设计方案
01 / 07
功能地图：三大功能域与输入约束
输入层 —— 用户约束的三种输入方式
手动输入公式 → 系统校准
字符白名单 + 语法解析 + 定义域与单位校验，拦截无意义输入
公式库选择
预置五大类数学公式，参数与变量值均可配置
相机拍照
识别测量对象，端侧轻量模型推理，离线可用
功能域 —— 三大核心能力
A · 符号与工程计算
基本算术：四则、幂、开方、阶乘、百分数
初等函数：三角 / 反三角、指数对数、双曲、Γ 函数
求导运算：符号微分，支持高阶导数与多元偏导
线性代数：转置、特征值与特征向量、L1 / L2 / F 范数
分解与求解：LU · QR · SVD 分解，线性方程组求解
B · 拍照测量
长度：参照物标定换算
面积：平面 / 不规则轮廓
高度：三角测高 + 深度估计
体积：多角度拍摄重建
全部离线运行，模型总量 ≤ 15 MB
C · 公式引擎
五类公式库：一般数学 / 概率统计 / 数据分析 / 线性代数 / 微积分
参数与变量值均可配置
公式动态组合、级联调用
自定义公式入库
输出与平台
数值结果 · 分步解析 · 单位换算 · 历史记录与导出 —— 六端共享同一套 C++ 内核，内核能力经 SDK 对第三方开放
图例：深色标题条 = 功能域；橙色双向箭头 = 输入与功能域之间的校验反馈回路（不合法输入即时拦截）

## Slide 3
度量衡 MEASUREKIT · 产品与技术设计方案
02 / 07
总体架构：一套 C++ 内核，六端共享
应用层
端原生 UI
Android · Kotlin
HarmonyOS · ArkTS
iOS · Swift
macOS · Swift
Windows · Qt 6
Linux · Qt 6
SDK 封装层
对外开放
C ABI 稳定边界 + 各语言封装（Kotlin · ArkTS · C++/Qt · C#）
自有四端 UI 与第三方应用共用同一入口，内核能力经 SDK 对外开放
计算内核
C++17 / 20
表达式解析与校验
符号微分（求导）
线性代数 · Eigen
几何解算
视觉推理
端侧 · 离线
NCNN / ONNX Runtime Mobile + OpenCV
轻量模型总量 ≤ 15 MB，不引入大模型，支持 NPU / GPU 加速
数据层
公式库（SQLite / JSON）· 用户配置 · 历史记录
语言选型决策
语言 | 角色定位 | 说明
C++ | 核心引擎（主力） | 六端共享同一内核，性能与内存可控
Python | 算法验证 / 原型 | 用 SymPy、NumPy 对照测试，不进客户端
Go | 可选服务端 / 工具链 | 公式库更新服务、构建发布脚本
结论：以 C++ 为唯一计算内核，避免多语言混编的维护成本；Python / Go 不进入客户端运行时；内核能力通过 SDK 层统一对外开放。
关键开源依赖
Eigen：线性代数，header-only，极易交叉编译
NCNN：端侧推理，无第三方依赖，体积小
ONNX Runtime Mobile：模型可移植的备份方案
OpenCV：图像预处理与几何解算
SQLite：公式库与用户配置存储
架构原则：UI 与内核分离，内核零平台依赖；橙色边框 = SDK 对外开放边界；双向箭头 = 调用与返回，详见下一页

## Slide 4
度量衡 MEASUREKIT · 产品与技术设计方案
03 / 07
开放 SDK：稳定 ABI 边界与多端交付
SDK 分层 —— 调用方与内核之间只有一层稳定 C ABI
调用方
自有四端 App · 第三方应用（教育、工程、工业测量类软件）
语言封装
Kotlin / Java · ArkTS · Swift · C++ / Qt · C#（.NET，可选），贴合各语言习惯的对象式 API
C ABI 边界（extern "C"，mk_ 前缀）
唯一的稳定接口层：发布后只增不改，旧版本 App 升级内核无需改代码
C++ 计算内核
表达式解析 · 符号微分 · 线性代数 · 几何解算 · 公式引擎
为什么以 C ABI 做边界
C 是所有平台、所有语言都能直接调用的公共接口，没有 C++ 的符号修饰与 ABI 差异问题。
头文件加 ABI 冻结的双重约定，使 SDK 可以被任意第三方长期稳定集成，内核迭代不破坏存量调用方。
各平台交付形态
平台 | 产物 | 分发渠道
Android | AAR（含 .so） | Maven 仓库
HarmonyOS | HAR | ohpm 私有仓库
iOS | XCFramework | Swift Package / CocoaPods
macOS | XCFramework | Swift Package / Homebrew
Windows | DLL / LIB | NuGet
Linux | .so / .a | deb / rpm 安装包
版本与兼容承诺
语义化版本 SemVer：主版本变更才允许破坏接口
ABI 冻结：C 接口发布后只新增、不删除、不修改签名
变更评审：API 调整走 RFC 流程，附带迁移指南
共存期：新旧大版本并行维护至少 12 个月
核心 API 分组
计算：mk_parse · mk_evaluate · mk_differentiate ｜ 矩阵：mk_matrix_eigen · mk_matrix_svd
测量：mk_measure_start · mk_calibrate · mk_measure_result ｜ 公式：mk_formula_search · mk_bind · mk_compose
开发者支持：Doxygen 自动生成 API 文档；每端随包附最小示例工程；CI 每次构建产出六平台 SDK 包

## Slide 5
度量衡 MEASUREKIT · 产品与技术设计方案
04 / 07
计算引擎：解析管线、符号微分与线性代数
表达式处理管线（手动输入的统一入口）
1 输入字符串
键盘、公式库、拍照结果共用同一入口
2 词法分析 Tokenizer
数字、变量、函数名、运算符、单位符号
3 语法分析 → AST
递归下降解析为语法树，错误定位到具体字符
4 静态校验
定义域、量纲一致性、参数取值范围
5 求值 / 符号微分
AST 直接求值，或对 AST 做微分变换输出解析式
6 结果输出
精确分数 / 高精度小数 / 分步计算过程
线性代数能力（Eigen 实现）
功能 | 算法 / 实现
转置 · 乘法 · 行列式 · 逆 | Eigen 直接实现
特征值与特征向量 | QR 迭代；对称矩阵用 Jacobi
范数 | L1 · L2 · Frobenius · 无穷范数
矩阵分解 | LU · QR · SVD · Cholesky
线性方程组 | 列主元消元 / QR 最小二乘
初等函数与数值方法
初等函数：三角 / 反三角、指数对数、双曲、Gamma、Beta、误差函数
数值方法：牛顿迭代求根、自适应辛普森积分、龙格-库塔解常微分方程
求导策略：符号微分输出解析式，中心差分数值微分作为兜底
质量保障：每个算子以 Python（SymPy / NumPy）生成对照用例，CI 自动回归

## Slide 6
度量衡 MEASUREKIT · 产品与技术设计方案
05 / 07
拍照测量：端侧轻量模型 + 几何解算
测量流程（长度 / 面积 / 高度 / 体积共用）
STEP 1
拍照采集
单张或多角度拍摄目标物体
STEP 2
参照物标定
A4 纸 / 硬币 / 信用卡等已知尺寸物体
STEP 3
轻量模型推理
目标检测 + 区域分割 + 深度估计
STEP 4
几何解算
单应变换 / 相似三角形 / 多视角重建
STEP 5
测量输出
长度 · 面积 · 高度 · 体积，附误差区间
模型选型 —— 不引入大模型
任务 | 模型 / 算法 | 体积 | 推理框架
目标与参照物检测 | NanoDet / YOLOv8n（自训练小模型） | ≈ 4–8 MB | NCNN
区域分割（面积 / 轮廓） | PP-LiteSeg | ≈ 1 MB | ONNX Runtime Mobile
深度估计（高度 / 体积） | MiDaS-Small 级轻量网络 | ≈ 8 MB | NCNN
边缘与直线提取 | OpenCV 传统算法（Canny / Hough） | 无模型 | ——
设计约束：全部模型端侧离线运行，总量 ≤ 15 MB；测量精度以参照物标定为前提，结果一律附带误差区间；体积测量引导用户多角度拍摄后重建（需设备硬件支持，低端设备提供手动输入估算）。
降级策略：无参照物时仅给出像素级相对测量并明确提示不可换算真实尺寸；深度能力不足的设备以三角测高、手动输入长宽高的方式完成体积估算

## Slide 7
度量衡 MEASUREKIT · 产品与技术设计方案
06 / 07
公式库体系：五大分类与参数化引擎
一般数学 约 80 条
\(x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}\)
\(a^{2}+b^{2}=c^{2}\)
\(\log_{a}(MN)=\log_{a}M+\log_{a}N\)
概率统计 约 70 条
\(P(A\mid B)=\dfrac{P(B\mid A)\,P(A)}{P(B)}\)
\(\sigma^{2}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_{i}-\bar{x})^{2}\)
\(f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^{2}}{2\sigma^{2}}}\)
数据分析 约 60 条
（最小二乘拟合）
移动平均 · 加权平均 · 中位数
\(\hat{y}=ax+b\)（最小二乘拟合）
\(r=\dfrac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sigma_{X}\,\sigma_{Y}}\)
移动平均 · 加权平均 · 中位数
线性代数 约 50 条
，
\(\det(A-\lambda I)=0\)
\(\|A\|_{F}=\sqrt{\sum_{i,j}a_{ij}^{2}}\)
\(A=LU\)，\(A=QR\)
微积分 约 60 条
泰勒展开 · 洛必达法则
\(f'(x)=\lim_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}\)
\(\int_{a}^{b}f(x)\,\mathrm{d}x=F(b)-F(a)\)
泰勒展开 · 洛必达法则
动态组合机制 公式引擎核心
公式积木化：每条公式是独立可复用单元
参数绑定：键盘输入 / 滑块调节变量值
级联调用：一条公式的输出作为下一条的输入
自定义入库：组合结果可保存为私人公式
公式数据结构
每条公式 = id · 名称 · LaTeX 表达式 · 参数表｛符号 / 单位 / 定义域 / 默认值｝· 分类标签 · 依赖关系 —— 存于 SQLite，支持在线增量更新
规模为首发建议值，后续按使用数据滚动扩充；五类合计约 320 条

## Slide 8
度量衡 MEASUREKIT · 产品与技术设计方案
07 / 07
输入校准机制与实施路线
手动输入的六道校准
校验环节 | 规则
字符合法性 | 白名单：仅允许字母、数字、汉字与公式符号，拦截无意义字符串
语义匹配 | 与公式库比对，输入接近已知公式时给出智能补全建议
语法校验 | AST 解析，错误定位到字符并实时标注
定义域校验 | √x、ln x、除零、反三角函数自动检查
单位 / 量纲 | 参数携带单位，混合运算自动换算或告警
数值安全 | 溢出检测，可选任意精度计算模式
校准在输入过程中实时进行：字符合法性为硬白名单（不在白名单内的字符直接拒绝键入）；其余校验不阻断输入，以红色下划线与气泡标注问题位置，提交计算前统一拦截。
实施路线（约 9 个月，内容建设与引擎开发并行）
M1
第 1–2 月 · 计算内核
表达式解析器、基础算术与初等函数；Python / SymPy 生成对照测试用例
M2
第 3–4 月 · 符号与代数
符号微分、线性代数全量能力；公式库 v1（五类各 50+ 条）与参数化引擎
M3
第 5–7 月 · 拍照测量
参照物标定规范冻结、轻量模型集成与几何解算；实地精度验证
M4
第 8–9 月 · 多端与 SDK 发布
Android / HarmonyOS / iOS 首发，macOS / Windows / Linux 随后；M1 起同步搭建 C ABI 边界与语言封装，SDK 随内核一并发布
主要风险：鸿蒙 NAPI 与 C++ 内核的联调工作量集中在 M4 前完成；iOS / macOS 需预留 App Store 审核周期；拍照测量精度受光照与参照物影响，需在 M3 预留实地验证。
里程碑为建议排期，可按团队规模压缩或展开